Viga Engastada

Neste exemplo uma viga engastada com seção retangular de 1x1 é modelada com 12 nós (9 elementos) e é solicitada por uma força em x de 1 N, em sua extremidade (nó 12). Empregou-se para as propriedades do material E=1, ν=0, ρ=1 e c=0.
Durante a analise, verificou-se a necessidade restringir o deslocamento vertical, y, e o momento ,z, em todos os nós, permitindoque este se movesse apenas na horizontal, x, de modo a impedir que ocorresse a flambagem da peça e causasse instabilidade na mesma.
Como resultado da analise observou-se o deslocamento sofrido por esse corpo ao longo do tempo, em movimentos de vai e vem e traçando-se um gráfico do deslocamento ao longo do tempo do nó 12, obtevesse o gráfico x.